附件：

云南省2022年第二批农机购置补贴投档违规企业拟处理意见

| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 产品配置参数 | 产品状态 | 评阅意见 | 拟处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单犁体幅宽35cm及以上，3铧、4铧铧式犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-440 | 结构型式：悬挂式、外形尺寸（长X宽X高）（mm）:4180X2180X1750；机器质量（kg）:1350；配套拖拉机标定功率（kw）:110.2-132.8；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体数量（个）：左右各4；犁体工作幅宽（mm）:400；犁体纵向距离（mm）:1000；总工作幅宽（mm）：1600。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；液压翻转犁投普通犁档次，高档低投 | 警告 |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单圆盘耕幅25-30cm,圆盘个数9个及以上,驱动式圆盘犁 | 常州汉森机械股份有限公司 | 驱动圆盘犁 | 1LYQ-1030 | 最大耕幅：2300mm，单圆盘耕幅：30cm，圆盘直径：58cm，中间圆盘直径：52cm，转速：106rpm。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；推广鉴定报告：不符合填报要求；详细配置参数：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；检验报告显示单圆盘耕幅23cm，不在补贴范围 | 取消产品补贴资格 |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单圆盘耕幅25-30cm,圆盘个数9个及以上,驱动式圆盘犁 | 常州汉森机械股份有限公司 | 驱动圆盘犁 | 1LYQ-1230 | 最大耕幅：2750mm，单圆盘耕幅：30cm，圆盘直径：58cm，中间圆盘直径：52cm，转速：106rpm。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；详细配置参数：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；检验报告显示单圆盘耕幅23cm，不在补贴范围；提供的推广鉴定证书非原件上传 | 取消产品补贴资格 |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单圆盘耕幅25-30cm,圆盘个数9个及以上,驱动式圆盘犁 | 常州汉森机械股份有限公司 | 驱动圆盘犁 | 1LYQ-1430 | 最大耕幅：3300mm，单圆盘耕幅：30cm，圆盘直径：58cm，中间圆盘直径：52cm，转速：106rpm。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；推广鉴定报告：不符合填报要求；详细配置参数：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；检验报告显示单圆盘耕幅23cm，不在补贴范围；提供的推广鉴定证书非原件上传 | 取消产品补贴资格 |
| 5 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 埂顶宽度≥25cm筑埂机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 配套动力：36.7-70kw，埂高：30+/-3cm，刀片数量：10把，刀辊转速：358rpm，刀辊最大回转半径：225mm，定型辊转速：77rpm，定型辊最大回转半径：225mm。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；产品埂顶宽度，筑埂高度不符合要求 | 取消产品补贴资格 |
| 6 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上自动调肥量水稻插秧同步精量施肥机 | 浙江亿森机械有限公司 | 侧深施肥装置 | 2FHF-10 | 行数：10行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手转动与底盘株（种）距调节手柄结合；施肥量范围：150~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：株（种）肥侧向50±10mm；肥箱容积：115L；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电控离合器；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置和卫星定位信息处理系统。 | 不通过 | 初评员：该产品是补贴产品，但档次填报错误；投档技术参数：不符合填报要求，排种量调节方式为手动 | 取消产品补贴资格 |
| 7 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上自动调肥量水稻插秧同步精量施肥机 | 浙江亿森机械有限公司 | 侧深施肥装置 | 2FHF-6F | 行数：6行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手转动与底盘株（种）距调节手柄结合；施肥量范围：150~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：株（种）肥侧向50±10mm；肥箱容积：35×2L；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电磁离合器；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置和卫星定位信息处理系统。 | 不通过 | 初评员：该产品是补贴产品，但档次填报错误，排种量调节方式为手动，不通过。 | 取消产品补贴资格 |
| 8 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 割晒机 | 工作幅宽4m以下手扶式割晒机 | 庆阳啃山牛收割科技发展有限公司 | 自走式割晒机 | 4GL-120-Ⅱ | 4GL-120-Ⅱ型自走式割晒机结构形式：自走式，工作状态外形尺寸（长x宽x高）单位:mm,2110x1580x1055,割台工作幅宽1175mm,割台切割器形式：往复式，割台切割器数量：1个，扶禾器形式：星轮式，轮式轮胎规格：驱动轮650-8，轮距575mm,变速箱形式：机械式圆柱齿轮，制动器形式：鼓式。 | 不通过 | 初评员：该产品不是补贴产品；推广鉴定报告显示，产品结构形式为自走式，但其作业幅宽、配套动力不符合自走式补贴产品基本配置参数要求 | 取消产品补贴资格 |
| 9 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 工作幅宽2-3m集膜箱残膜回收机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 农田地膜回收作业机 | 4JMLE-210 | 配套动力：66-120kw，外形尺寸（长x宽x高）：4880x3180x2390mm，工作幅宽：2100mm，运输间隙：≥260mm，集膜箱总容积：0.85立方米，捡拾机构形式：单级链捡拾+振动清选+卷膜收集。 | 不通过 | 初评员：该产品不是补贴产品 | 取消产品补贴资格 |
| 10 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 工作幅宽2-3m集膜箱残膜回收机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 农田地膜回收作业机 | 4JMLQ-210 | 配套动力：66-120kw，外形尺寸（长x宽x高）：4740x3300x2110mm，工作幅宽：2100mm，运输间隙：≥260mm，集膜箱总容积：0.85立方米，捡拾机构形式：单级链捡拾+振动清选+卷膜收集。 | 不通过 | 初评员：该产品不是补贴产品 | 取消产品补贴资格 |
| 11 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 200-400mm饲料（草）粉碎机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-21-10 | 转子工作直径：210mm；配套动力：2.2kw；转速：2800r/min。 | 不通过 | 初评员：该产品不是补贴产品；产品分类：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；转子盘直径125mm，不在补贴范围内 | 取消产品补贴资格 |
| 12 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 200-400mm饲料（草）粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 粉碎机转子直径200mm，含动力，动力2.2kW，独立安装机架。外形尺寸（长×宽×高）600×400×750mm;整机质量（不含电动机）：26Kg；粉碎室宽度：80mm；园齿、扁齿数量：园齿4个、扁齿4个；主轴转速5600r/min；结构型式：齿爪式（无粉碎秸蔓功能）；进料方式：轴向进料。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；详细配置参数：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；转子盘直径170mm，产品低档高投，不在补贴范围内 | 取消产品补贴资格 |
| 13 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 200-400mm饲料（草）粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 转子工作直径：210mm，型号名称：9FC-21型饲料粉碎机；结构型式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长×宽×高）：660×400×990mm；整机质量（不含电机）：32kg；转子盘直径：Φ160mm；转子工作直径：Φ210mm，粉碎室宽度：105mm；锤片或齿爪数量：4个（扁齿）；主轴转速：4500-5250r/min；配套动力：2.2～3.0kW；动刀片数量：1把。 | 不通过 | 初评员：投档技术参数：不符合填报要求；转子盘工作直径:210mm，不能代替转子盘直径:160mm；不在补贴范围 | 取消产品补贴资格 |
| 14 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 200-400mm饲料（草）粉碎机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-24-22 | 型号名称：9FQ-22-24饲料粉碎机；结构型式：锤片式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造，焊接或冲压）：焊接；外形尺寸（长X宽X高）：1060cmX655cmX990cm；整机质量（不含电机）：52kg；转子盘直径：150mm；转子工作直径：240mm；粉碎室宽度：220mm；锤片或齿爪数量：16个；主轴转速：4900r/min。11.配套动力：2.2-3KW。 | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求；投档技术参数：不符合填报要求；转子盘直径150mm，不在补贴范围，低档高投 | 取消产品补贴资格 |
| 15 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 550mm及以上饲料（草）粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-13 | 型号名称/9FZ-55-13型饲料粉碎机结构型式/锤片式（无粉碎秸蔓类功能）壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）/焊接外形尺寸（长×宽×高）mm1050×900×1550整机质量（不含电机）kg135转子盘直径mm420转子工作直径mm550粉碎室宽度mm130锤片或齿爪数量个16主轴转速r/min2970配套动力kW7.5动刀片数量个/ | 不通过 | 初评员：产品分类：不符合填报要求； 投档技术参数：不符合填报要求；转子盘直径mm420，转子工作直径mm550，低档高投 | 取消产品补贴资格 |
| 16 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 埂顶宽度≥25cm筑埂机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 筑埂机 | 1ZGS-30 | 配套动力标定功率（kw）66.2～73.5；埂高：300+/-3mm，刀片数量：8把，刀辊转速：260rpm，刀辊最大回转半径：200mm，定型辊转速：130rpm，定型辊最大回转半径：390mm，结构质量：730kg。 | 暂缓通过 | 初评员：产品检验报告上无埂顶宽度；鉴定报告上无埂顶宽度和高度，参数填写不实，铭牌参数不完整 | 暂停 |
| 17 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 功率≥1kW动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180A型动力喷雾机 | CD-180A型：技术参数：配套动力：单相交流电动机，功率：1.3kW,转速：2800r/min,配套泵：柱塞泵，工作压力：4MPa,流量：15L/min,转速：2800r/min。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过 配套动力为交流电动机 | 暂缓 |
| 18 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 功率≥1kW动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B型动力喷雾机 | CD-180B型：技术参数：配套动力：单相交流电动机，功率：1.3kW,转速：2800r/min,配套泵：柱塞泵，工作压力：4MPa,流量：15L/min。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过 配套动力为交流电动机 | 暂缓 |
| 19 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 功率≥1kW动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-280型动力喷雾机 | CD-280型技术参数：配套动力：单相交流电动机，功率：1.3kW,转速：2800r/min,配套泵：柱塞泵，工作压力：4MPa,流量：15L/min。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过 配套动力为交流电动机 | 暂缓 |
| 20 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 功率≥1kW动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-380型动力喷雾机 | CD-380型：技术参数：配套动力：单相交流电动机，功率：1.6kW,转速：2800r/min,配套泵：柱塞泵，工作压力：4MPa,流量：15L/min,转速：2800r/min。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过 配套动力为交流电动机 | 暂缓 |
| 21 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 农用升降作业平台 | 自走式果园作业平台 | 西安科腾农业机械有限公司 | 果园作业平台 | 3GPZ-500D | 结构型式：自走式；升降机构类型：液压式；举升负载量：300kg；最小离地间隙：150mm；驱动方式：两轮驱动；配套动力型式：电动机；功率：1.5kW。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过，与主流产品比较，结构简单 | 封闭 |
| 22 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 巩义市恒裕机械制造有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-2600 | 立式结构型式：立式；主电动机额定功率kW：75；外形尺寸（长×宽×高）mm：2700×1990×1925；压模直径mm：710；压模有效宽度mm：32；压辊数量个：2；压模孔截面尺寸mm：29×29；压模孔数量个：52；纯工作小时生产率kg/h：2600；生产率：2.6t/h。 | 暂缓通过 | 初评员：推广鉴定报告：不符合填报要求，上次不完整；投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |
| 23 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 巩义市恒裕机械制造有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-3500 | 立式结构型式：立式；主电动机额定功率kW：110；外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×2500×2000；压模直径mm：980；压模有效宽度mm：32；压辊数量个：2；压模孔截面尺寸mm：29×29；压模孔数量个：72；纯工作小时生产率kg/h：3500；生产率：3.5t/h。 | 暂缓通过 | 初评员：暂缓通过，推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |
| 24 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 巩义市恒裕机械制造有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-6500 | 立式结构型式：立式；主电动机额定功率kW：200；外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×3270×2270；压模直径mm：1830；压模有效宽度mm：32；压模孔截面尺寸mm：29×29；压模孔数量个：120；纯工作小时生产率kg/h：6500；生产率：6.5t/h。 | 暂缓通过 | 初评员：投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |
| 25 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 河北名宏新能源有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-2600 | 功率：75kw；结构形式：立式结构形式；压模孔数：52个；生产率：2200-2600kg/h。 | 暂缓通过 | 初评员：投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能；无发动机相关信息 | 退回 |
| 26 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 河北名宏新能源有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-3500 | 功率：110kw；结构形式：立式结构形式；压模孔数：72个；生产率：2500-3500kg/h。 | 暂缓通过 | 初评员：投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |
| 27 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 河北名宏新能源有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-4500 | 功率：132kw；结构形式：立式结构形式；压模孔数：88个；生产率：3500-4500kg/h。 | 暂缓通过 | 初评员：投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |
| 28 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块（粒、棒）机 | 1.5t/h及以上秸秆压块（粒、棒）机 | 河北名宏新能源有限公司 | 秸秆压块机 | 9JK-6500 | 功率：185kw；压模孔数：120个；结构形式：立式结构形式；生产率：5000-7000kg/h。 | 暂缓通过 | 初评员：投档技术参数：推广鉴定报告中未见带有破碎功能 | 退回 |